#### ЗАПОРОЖСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«H E O H»

69083, Украина, г.Запорожье, ул.Восточная, 10                   Многоканальный телефон:

E-mail: neonzpp1@ukr.net		                                                        +38 067 815 8100

www.neonzpp.com.ua

Трансформаторы тока типа ТО-0.72 и ТОШ-0,72 У2 Н

Класс точности   0,5;  0,5S;

Трансформаторы тока предназначены для передачи сигнала измерительной информации в установках переменного тока частотой 50 Гц и наибольшим рабочим 
напряжением до 720 В.

ТУ У 039726008.002-2001

Основные характеристики и данные

| № | Характеристики | ТО-0,72 | ТОШ-0,72 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рабочая температура в °С | от минус 45 до плюс 50 |
| 2. | Климатическое исполнение | У, Т |
| 3. | Категория размещения по ГОСТ 15150 и 15543.1 | 2 |
| 4. | Номинальный первичный ток, А | 5, 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 | 500, 600, 750, 800, 1000 |
| 5. | Номинальный вторичный ток, А | 5 |
| 6. | Номинальная мощность, ВА | 5 |
| 7. | Класс точности | 0,5; 05S |
| 8. | Габаритные размеры, мм | 123х82х96(н) | 98х75х156(н) |
| 9. | Масса не более, кг | 0,9 | 1,35 |
| 10. | Отверстие под шину | - | 85х10 |

Трансформаторы изготавливаются в пластмассовом корпусе из стеклонаполненного полиамида с огнестойкой добавкой.

Обмотки и шина выполнены из меди.

В производстве трансформаторов использовано изобретение, патент № 36303 А от 16.04.2001г.